## Slide 1
Smart City
Éclairage Public Intelligent & Surveillance du Trafic
avec Traçabilité Blockchain
Projet d'ingénierie — IoT · API REST · Blockchain locale · Dashboard web
github.com/djooo911/smart-city-platfrom
Juillet 2026

## Slide 2
CONTEXTE
Le problème de l'éclairage public traditionnel
▸ L'éclairage public fonctionne souvent en tout-ou-rien, sans adaptation à la luminosité réelle ou à la présence de piétons/véhicules
▸ Gaspillage énergétique important sur un poste de dépense public significatif
▸ Aucune traçabilité fiable des pannes, anomalies ou décisions de configuration
▸ Les systèmes de supervision existants sont rarement vérifiables : qui a changé quoi, et quand ?
▸ Besoin : un système intelligent, économe, ET auditable — démontrable sans déployer de vraie infrastructure physique
Smart City Platform — Éclairage & Trafic avec Blockchain
2

## Slide 3
OBJECTIFS
Ce que le projet devait démontrer
▸ Simuler un réseau de lampadaires connectés (capteurs + actionneur) via un microcontrôleur ESP32
▸ Optimiser automatiquement l'intensité lumineuse selon la luminosité ambiante et la détection de présence
▸ Détecter des anomalies : capteur hors plage, lampadaire hors-ligne, incohérence actionneur
▸ Journaliser les événements critiques sur une blockchain locale infalsifiable (audit trail)
▸ Exposer une API REST sécurisée (authentification, rôles) et un dashboard web de supervision en direct
Smart City Platform — Éclairage & Trafic avec Blockchain
3

## Slide 4
ARCHITECTURE
Vue d'ensemble du système
ESP32 (Wokwi)
Capteurs simulés
Photorésistance · PIR · HC-SR04
LED PWM
Backend FastAPI
Clean Architecture
Règles métier · API REST
Auth JWT + RBAC
MongoDB Atlas
Lampadaires · Relevés
Anomalies · Utilisateurs
Blockchain
HTTP REST
async driver
Dashboard Web
HTML/CSS/JS · Leaflet · Chart.js
Déploiement : backend sur Render (Docker) · base de données sur MongoDB Atlas (cloud) · frontend statique, aucun build requis
Smart City Platform — Éclairage & Trafic avec Blockchain
4

## Slide 5
TECHNOLOGIES
Stack technique
IoT / Firmware
▸ ESP32 (simulé sur Wokwi)
▸ C++ / Arduino
▸ Photorésistance, PIR, HC-SR04
▸ LED en PWM
Backend
▸ Python + FastAPI
▸ Clean Architecture
▸ MongoDB (Motor, async)
▸ JWT + RBAC (3 rôles)
Blockchain
▸ Implémentation Python maison
▸ SHA-256 + Proof-of-Work
▸ Pas une cryptomonnaie
▸ Journal infalsifiable
Frontend / DevOps
▸ HTML/CSS/JS natif (ES modules)
▸ Leaflet.js + Chart.js
▸ Docker / Docker Compose
▸ pytest + GitHub Actions CI
Smart City Platform — Éclairage & Trafic avec Blockchain
5

## Slide 6
SIMULATION IOT
ESP32 et capteurs (simulés sur Wokwi)
▸ Photorésistance (potentiomètre) → luminosité ambiante
▸ Capteur PIR → détection de présence piétonne
▸ HC-SR04 (ultrasons) → distance / détection de véhicule
▸ LED en PWM → intensité lumineuse pilotée par le backend
▸ Communication HTTP REST : le firmware s'authentifie (JWT) puis POST ses relevés vers /lamps/{id}/telemetry
▸ Reconnexion automatique et rafraîchissement proactif du token toutes les 45 minutes
Smart City Platform — Éclairage & Trafic avec Blockchain
6

## Slide 7
BACKEND
Clean Architecture — séparation des responsabilités
Domain
Entités (LampNode, Anomaly, Block...) et règles métier pures — optimisation énergétique, détection d'anomalies. Aucune dépendance externe.
Application
Cas d'usage orchestrant le domaine : ingest_telemetry, override, acknowledge_anomaly...
Infrastructure
Repositories MongoDB, moteur blockchain (hash-chaining, Proof-of-Work)
API
Routers FastAPI, schémas Pydantic, authentification JWT, contrôle d'accès par rôle (RBAC)
Smart City Platform — Éclairage & Trafic avec Blockchain
7

## Slide 8
SÉCURITÉ
Authentification et contrôle d'accès (RBAC)
▸ Authentification par JWT (HS256), délivré par POST /auth/login
▸ Trois rôles hiérarchiques : viewer < operator < admin
▸ Aucun accès anonyme — chaque route protégée exige au minimum le rôle viewer, sauf /auth/login et /system/health
▸ Mots de passe hachés (PBKDF2, bibliothèque standard — pas de dépendance externe)
▸ Correction apportée : distinction propre entre 401 (non authentifié) et 403 (authentifié mais rôle insuffisant)
Smart City Platform — Éclairage & Trafic avec Blockchain
8

## Slide 9
BLOCKCHAIN
Expliquée simplement
Imaginez un registre relié par des cachets de cire numériques.
▸ Ce n'est PAS une cryptomonnaie : c'est un journal local, append-only, infalsifiable
▸ Chaque bloc contient ses données + une empreinte numérique (hash) du bloc précédent
▸ Modifier un bloc ancien change son empreinte → casse le lien avec tous les blocs suivants
▸ Cette rupture est détectée instantanément par une simple vérification (verify_chain)
▸ Utilisation concrète ici : chaque anomalie détectée, changement de configuration ou override manuel devient un bloc — traçabilité totale des décisions du système
Smart City Platform — Éclairage & Trafic avec Blockchain
9

## Slide 10
BLOCKCHAIN
Structure technique
▸ Bloc = { index, timestamp, données, hash du bloc précédent, nonce, hash SHA-256 }
▸ Consensus : Proof-of-Work simplifié (minage local, pas de réseau distribué)
▸ Endpoint GET /blockchain/verify : revalide l'intégrité de toute la chaîne à la demande
▸ Explorateur intégré au dashboard : liste des blocs, détail JSON, bouton de vérification
▸ Bug corrigé pendant le développement : MongoDB tronque les dates à la milliseconde, alors que Python génère des microsecondes — le hash devait être calculé sur un timestamp normalisé pour survivre à un aller-retour en base
Smart City Platform — Éclairage & Trafic avec Blockchain
10

## Slide 11
API REST
Aperçu des endpoints principaux
Méthode
Route
Description
POST
/auth/login
Authentification, retourne un JWT
GET
/lamps
Liste des lampadaires et leur état
POST
/lamps/{id}/telemetry
Ingestion d'un relevé capteur (ESP32 / simulateur)
POST
/lamps/{id}/override
Override manuel de luminosité (operator+)
PUT
/lamps/{id}/config
Configuration du lampadaire (admin)
GET
/alerts
Liste des anomalies détectées
POST
/alerts/{id}/acknowledge
Acquittement d'une anomalie (operator+)
GET
/blockchain/blocks
Liste paginée des blocs
GET
/blockchain/verify
Vérifie l'intégrité de la chaîne
GET
/system/health
Health check (public)
Smart City Platform — Éclairage & Trafic avec Blockchain
11

## Slide 12
DASHBOARD
Interface web de supervision (Milestone 7)
▸ Onglet Carte : position des lampadaires (Leaflet), marqueurs colorés selon le statut (vert = en ligne, rouge = hors-ligne)
▸ Onglet Lampadaires : détail par lampadaire, historique (graphique Chart.js), override manuel, configuration (admin)
▸ Onglet Alertes : liste des anomalies, filtrage, acquittement (operator+)
▸ Onglet Blockchain : liste des blocs, détail JSON, vérification de la chaîne en un clic
▸ Rafraîchissement automatique toutes les ~15 secondes
▸ HTML/JS natif, aucun framework ni build step — cohérent avec la simplicité du reste du projet
Smart City Platform — Éclairage & Trafic avec Blockchain
12

## Slide 13
MILESTONE 6
Simulateur de secours (sans Wokwi)
▸ Script Python autonome : backend/simulator/replay.py
▸ Se connecte exactement comme le ferait l'ESP32 (même compte, mêmes endpoints)
▸ Génère des données réalistes : courbe de luminosité jour/nuit, détections PIR et véhicule aléatoires
▸ Récupère l'état réel du lampadaire avant le premier envoi pour éviter une fausse anomalie
▸ Garantit une démonstration fonctionnelle même si Wokwi est indisponible le jour J
Smart City Platform — Éclairage & Trafic avec Blockchain
13

## Slide 14
MILESTONE 8
Tests & intégration continue
▸ Trois catégories de tests : unitaires (logique pure), intégration (MongoDB réel), régression (API complète via TestClient)
▸ 116 tests au total, garde-fous empêchant toute exécution accidentelle contre la base de production
▸ Pipeline GitHub Actions : exécution automatique de toute la suite à chaque push / pull request
▸ Base MongoDB réelle en conteneur de service CI — pas de mocks, pour détecter de vrais problèmes d'intégration
▸ Bug détecté et corrigé grâce à ce pipeline : confusion 401/403 sur les routes protégées sans jeton
Smart City Platform — Éclairage & Trafic avec Blockchain
14

## Slide 15
DÉPLOIEMENT
De la simulation au système en ligne
▸ Backend : déployé sur Render (conteneur Docker), déploiement continu depuis GitHub
▸ Base de données : MongoDB Atlas — cluster cloud gratuit, accessible depuis Render et en local
▸ Frontend : fichiers statiques (HTML/CSS/JS), servable via Docker Compose ou un simple serveur HTTP
▸ docker-compose.yml : orchestration locale complète (backend + mongo + frontend) pour le développement
▸ render.yaml : Blueprint Render pour un déploiement reproductible
Smart City Platform — Éclairage & Trafic avec Blockchain
15

## Slide 16
RETOUR D'EXPÉRIENCE
Difficultés rencontrées et solutions
Précision des dates MongoDB
MongoDB tronque à la milliseconde, Python génère des microsecondes → la vérification blockchain échouait en permanence. Corrigé en normalisant le timestamp avant le calcul du hash.
Compatibilité API PWM ESP32
L'API PWM diffère entre le core Arduino 2.x (PlatformIO) et 3.x (Wokwi cloud) → compilation conditionnelle selon la version détectée.
Câblage du moniteur série (Wokwi)
Connexion manquante dans diagram.json → console vide malgré un firmware fonctionnel. Résolu en régénérant un diagramme de référence.
401 vs 403 (FastAPI)
HTTPBearer renvoie 403 par défaut sans jeton du tout, au lieu de 401 attendu — détecté par la suite de régression, corrigé avec auto_error=False.
Smart City Platform — Éclairage & Trafic avec Blockchain
16

## Slide 17
PERSPECTIVES
Améliorations futures
▸ Endpoints trafic et économies d'énergie, avec un véritable pipeline de données agrégées
▸ Intelligence artificielle : prédiction de pannes, optimisation énergétique avancée
▸ Notifications en temps réel (WebSocket) plutôt que du polling toutes les 15 secondes
▸ Détection de véhicules plus fiable : recalibration du capteur HC-SR04
▸ Liste de révocation de jetons JWT pour une désactivation immédiate des comptes
▸ Multi-nœuds / consensus distribué pour un passage à l'échelle réaliste (piste M10, hors périmètre)
Smart City Platform — Éclairage & Trafic avec Blockchain
17

## Slide 18
CONCLUSION
Un système complet, testé et déployé
M0 Socle
M1 Domaine
M2 Blockchain
M3 MongoDB
M4 API REST
M5 IoT (Wokwi)
M6 Simulateur
M7 Dashboard
M8 CI/Tests
M9 Documentation
9 jalons réalisés — de la conception à un système en ligne, démontrable de bout en bout
▸ Simulation IoT réaliste, backend testé (116 tests), blockchain vérifiable, dashboard interactif
▸ Pipeline CI/CD garantissant la non-régression à chaque changement
▸ Documentation complète : architecture, README, script de démonstration
Smart City Platform — Éclairage & Trafic avec Blockchain
18

## Slide 19
Merci
Des questions ?
github.com/djooo911/smart-city-platfrom
Démo en direct : docs/demo-script.md